Ausschreibungstext

WindowMaster Steuerzentrale WUC 102

# Bauvorhaben:

# Gewerk:		Elektroinstallation

Titel:		Steuersystem passend zu allen WindowMaster Fensterantrieben, Fabrikat WindowMaster, Typ WUC 102

Pos.	Menge	Text

Steuersystem Typ UniControl WUC 102 passend zu WindowMaster Fensterantrieben Typ WMX, WMS, WML, WMB und WMU (außer WMU 100) zur Ansteuerung über potentionalfreie Kontakte.

System für die gleichzeitige Bedienung von 24 V DC Fensterantrieben mit einer Gesamtstromaufnahme von max. 3A

Zwei Klemmanschlüsse für Antriebe sowie drei Signaleingänge mit Öffnung- Schießfunktion für Sensorik bzw. Schalter.

# Eingang 1:		Für gemeinsame/automatische Bedienung 	  (erste Priorität) 		(ohne Selbsthaltung).

# Eingang 2:		Für gemeinsame/automatische Bedienung 	 (zweite Priorität) 		(ohne Selbsthaltung).

# Eingang 3:		Für Lokalbedienung mit oder ohne Selbsthaltung nach   (dritte Priorität) 		Wahl

Möglichkeit des Anschlusses einer WindowMaster Tastatur (WUI 110).

# Primärspannung: 	230 V AC±10%, 300VA, 50Hz

Sekundärspannung:	24 VDC, 3A

Abmessungen: 	180 x 110 x 70 mm (B x H x T)

Material: 			Polycarbonat, feuerhemmendes Material

Farbe:			weiß, NCS 1000

12 Monate Produktgarantie des Herstellers

Lieferumfang: 		- Integrierter Transformator, doppelt isoliert

- Zwei Klemmanschlüsse für Antriebe

- 3 Signaleingänge

- Thermosicherung (Überlastungsschutz)

- Montageanleitung

Wartung:		Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Einzelpreis:  EUR.....................      	Gesamtpreis: EUR.....................