Ausschreibungstext

WindowMaster Steuereinheit WUC 101

Bauvorhaben:

Gewerk:		Elektroinstallation

Titel:		Steuereinheit passend zu allen WindowMaster Fensterantrieben, Fabrikat WindowMaster, Typ WUC 101

Pos.	Menge	Text

Steuereinheit Typ UniControl passend zu allen WindowMaster Fensterantrieben zur Ansteuerung über potentialfreie Kontakte.

Zwei Eingänge für potentialfreie Kontakte, einmal über Schraubklemmen, einmal über Western-Stecker für Bedienfeld (WUI 110)

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Die Steuereinheit besitzt die VDE-Zulassung.

System für die individuelle Bedienung von einem Fensterantrieb oder einem anderen Antrieb (z.B. Jalousetten).

Primärspannung: 		230 VAC

Sekundärspannung: 	24 VDC

Ausgangsstrom:		Max. 1A

Abmessungen: 		185 x 85 x 67 mm (B x H x T)

Material: 			Polykarbonat, feuerhemmendes Material

Farbe: 			Weiß, NCS 1000

Lieferumfang: 	- 1,2 m Leitung mit Netzstecker

- Schrauben, Dübel

- Montageanleitung

# Wartung: 	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Einzelpreis:  EUR .....................      	Gesamtpreis: EUR .....................