Ausschreibungstext

WindowMaster Zeitschaltuhr WLA 120

Bauvorhaben:

Gewerk:	Elektroinstallation

Titel:		Zeitschaltuhr, passend zu allen WindowMaster Fensterantrieben, Fabrikat WindowMaster, Typ WLA 120

Pos. 	Menge	Text

Die Zeitschaltuhr WLA 120 paßt zu allen WindowMaster Fensterantrieben.

Sie ist für den Einbau in eine Standardunterputzdose geeignet (die WLA 120 paßt in 55 mm Standardunterputzdosen).

Anschluß an die Steuerzentrale WLC 100 des WindowMaster CombiLink Systems über das WLF 100/110 Sensor-Interface. Direkter Anschluß an das WindowMaster UniControl Steuersystem WUC/WUX 100.

12 Monate Produktgarantie des Herstellers.

Eine Zeitschaltuhr bedient über die Steuerzentrale WLC 100 bis zu 3 Fensterantriebe.

Versorgungsspannung: 	230 V AC, 2,5 VA, 50 Hz

Abmessungen: 	81 mm x 81 mm x 48 mm (B x H x T)

Material: 	Thermoplast

Farbe: 	Weiß, NCS 1000

Lieferumfang: 	- Rahmen zur Unterputzmontage

- Bedienungsanleitung

Wartung:	Es wird empfohlen, einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen, um eine lange Lebensdauer und die einwandfreie Funktion des Produktes zu gewährleisten.

Einzelpreis:  € .....................      	Gesamtpreis: € .....................